Séquence 3
Algorithme et programmation
SI
Document Technique
Broches du micro-contrôleur
Arduino Uno

---
1 – Présentation
Arduino est une plateforme basée sur une interface entrée/sortie simple et d’un micro-contrôleur qui permet aux utilisateurs de créer des objets électroniques interactifs.
Le micro-contrôleur peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses comme la domotique, le pilotage d'un robot, de l'informatique embarquée, ...
Micro-contrôleur

---
2 – Broches de l’Arduino Uno
Led on-board
broche 13
14 Broches binaires (digital)
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Bouton Reset
Les broches
3, 5, 6, 10 et 11
acceptent
d’être des
sorties en
 PWM.
Prise USB
(connexion
 vers l’ordinateur)
Leds témoins
de transfert
de données
Témoin de
mise sous
 tension
Alimentation
pour les broches
(3,3 - 5V)
6 Broches analogiques
A0, A1, A2 et A3
Alimentation (5V)