Titre
Labyrinthe à bille
Créer une scène 3D interactive
Document Technique
Interface Grove pour Arduino
Philippe Roy <philippe.roy@ac-grenoble.fr>
https://forge.aeif.fr/blender-edutech/blender-edutech-tuto

---
1 – Présentation du micro-contrôleur Arduino
1 – Présentation du
micro-contrôleur Arduino
Arduino est une plateforme basée sur une interface entrée/sortie simple et d’un micro-contrôleur qui permet aux utilisateurs de créer des objets électroniques interactifs.
Le micro-contrôleur peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses comme la domotique, le pilotage d'un robot, de l'informatique embarquée, ...
Micro-contrôleur
Arduino Uno

---
2 – Broches de l’Arduino Uno
2 – Broches de l’Arduino Uno
Led on-board
broche 13
14 Broches binaires (digital)
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Bouton Reset
Les broches
3, 5, 6, 10 et 11
acceptent
d’être des
sorties en
 PWM.
Prise USB
(connexion
 vers l’ordinateur)
Leds témoins
de transfert
de données
Témoin de
mise sous
 tension
Alimentation
pour les broches
(3,3 - 5V)
6 Broches analogiques
A0, A1, A2, A3, A4, A5
Alimentation (5V)

---
3 – Système Grove
3 – Système Grove
Le système Grove est un ensemble de composants (capteurs, pupitre, pré-actionneurs et actionneurs) qui simplifie le prototypage électronique grâce à une connexion enfichable sans soudure.
Câble
Platine
(shield) Grove
Connecteur
à souder
Broche 1	Jaune	Signal : binaire (primaire), analogique (primaire), RX (réception) en UART ou SCL (horloge) en I2C
Broche 2	Blanc	Signal : binaire (secondaire), analogique (secondaire), TX (transmission) en UART, ou SDA (données) en I2C
Broche 3	Rouge	VCC (5V ou 3,3V)
Broche 4	Noir	GND (0V)
Bouton
Led

---
4 – Platine Grove pour Arduino Uno
4 – Platine Grove pour Arduino Uno
8 Ports binaires (digital)
D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9
Attention ! Chaque port a deux broches.
Par exemple, la connexion Grove « D2 » comporte
la broche D2 et la broche D3.
Platine
(shield) Grove
1 Port
UART
4 Ports
 I2C
5 Ports analogiques
A0, A1, A2, A3, A4
Sélectionneur de tension
3,3V ou 5V
Bouton Reset
Led témoin de tension